## Slide 1: switching

## Slide 2
Swtching
Switching adalah komponen komunikasi data yang berfungsi sebagai mengatur lalu lintas data dengan cara pensklaran dari satu terminal satu dengan terminal yang lain

## Slide 3: Mengapa perlu switching?
Bandwidth suatu saluran komunikasi, baik voice maupun data, tidak akan termanfaatkan maksimal jika tidak disiasati dengan teknik switching !
Tanpa switching, saluran akan terus terhubung meski sudah tidak terpakai.
Tanpa switching, biaya komunikasi jadi sangat mahal akibat monopoli pemakaian saluran !

## Slide 4: Beberapa prinsip switching
Transmisi data/ informasi jarak jauh biasanya dilakukan melalui beberapa switching node yang saling terhubung sehingga membentuk suatu jaringan switching, atau dapat juga disebut jaringan komunikasi switched.
Setiap node yang terdapat dalam jaringan switching bekerja tanpa memperhatikan isi data/ informasi yang ditransmisikannya
Transmisi data dimulai dan diakhiri di perangkat yang dinamakan station. Station dapat berupa komputer, terminal, telepon, dsb.
Data ditransmisikan melalui suatu rute yang ditentukan oleh proses switching di setiap node yang dilalui.
Koneksi node ke node lainnya biasanya dilakukan secara multiplex
Jaringan komunikasi biasanya dibuat terhubung sebagian. Sebagian lainnya digunakan sebagai koneksi redundant/back-up untuk meningkatkan reliabilitas jaringan.

## Slide 5
Pengiriman data dengan teknik switching pada sistem komunikasi data dibagi menjadi beberapa jenis antara lain:
Packet Switching
Circuit Switching

## Slide 6
Packet Switching
Packet adalah sekumpulan bit yang terdiri atas data dan sinyal kontrol yang disalurkan sebagai satu kesatuan data, sinyal kontrol dan informasi mengenai kesalahan data diatur dalam satu format tertentu.

## Slide 7: Prinsip Packet Switching
Dalam Packet Switching, data yang ditransmisikan dibagi-bagi ke dalam paket-paket kecil (<1500byte).
Jika source mempunyai message yang lebih panjang untuk dikirim, message itu akan dipecah ke dalam barisan-barisan paket.
Tiap paket berisi data dari user (data informasi yang akan dikirimkan) dan header. Header berisi minimal adalah info agar bagaimana paket bisa melalui jaringan dan mencapai alamat tujuan. Umumnya header berisi :
  Source (sender’s) address
  Destination (recipient’s) address
  Packet size
  Sequence number
  Error checking information

## Slide 8: Mengapa perlu paketisasi? (1/2)
Untuk komunikasi end-to-end yang terdiri atas banyak link, transmisi paket memungkinkan suatu paket yang menjadi bagian dari suatu pesan diterima, diproses, dan diteruskan oleh suatu node ketika paket lainnya masih dipersiapkan  adanya efisiensi waktu pemrosesan.
Jumlah data yang harus di re-transmisi karena adanya error menjadi berkurang (tidak seluruh pesan perlu di re-transmisi).
Kapasitas memori internal network node dapat dikurangi.
Waktu transmisi dapat dikurangi

## Slide 9
Sistem pada packet switching berisikan:
Alamat pengirim dan alamat tujuan
Sistem penanggulangan kesalahan
Menggunakan sumber daya bersama pada simpul saluran
Jaringan yang digunakan teknik switching yang terdiri dari beberapa simpul yang dikendalikan oleh komputer dan saling tersambung melalui saluran komunikasi dengan kecepatan tinggi
Karena jaringan yang digunakan yaitu jalur telepon biasa yang mempunyai kecepatan rendah maka diperlukan adanya Multiplexing, contohnya menggunakan FDM atau TDM

## Slide 10: Mengapa perlu paketisasi? (2/2)
  Masing-masing paket akan dikirimkan ke jaringan secara independen (tidak tergantung pada rute paket sebelum atau sesudahnya). Paket yang berbeda dari pesan yang sama dapat melalui rute yang berbeda. Istilah untuk karakteristik ini disebut Connectionless
  Pada sisi penerima, header setiap paket akan dibuang kemudian paket diurutkan kembali menjadi sebuah informasi/pesan sesuai dengan yang dikirimkan
  Paket dikirimkan hanya pada saat data siap untuk dikirim. Pada saat kondisi “silence”/idle maka link dapat digunakan oleh yang lainnya (jaringan digunakan bersama/shared bandwidth).
  Tidak ada garansi Quality of service, ada kemungkinan paket hilang
  Contoh Teknologi Layanan Packet Switched:
    Public data network
    Frame relay
    Internet (connectionless)
    LAN (connectionless)

## Slide 11: Routing pada Packet Switched
1
4
2
3
5
7
6
8
Connectionless: jalur/ routing dapat berbeda untuk setiap paket
Connection-oriented: jalur/routing tetap untuk seluruh paket

## Slide 12: Circuit Switching
Circuit Switching merupakan teknik switching dengan menerapkan sebuah jalur komunikasi yang dedicated (permanen ) antara 2 buah station.
  Menerapkan sebuah path komunikasi yang dedicated (permanen) antara 2 buah node. Istilah yang sering digunakan untuk kondisi ini disebut Connection Oriented
Berikut karakteristik yang dimilikioleh sirkuit switching antara lain adalah:
Circuit Switching melibatkan tiga fase yaitu:
- Circuit Establishment -
-Signal Transfer (mungkin analog voice, Digitized Voice, Binary data)
* - Circuit Disconnect

## Slide 13
Circuit switching kurang efisien karena koneksi tetap established walaupun tidak ada data yang ditransfer
Contoh konkret adalah public telephone network, PBX (Public Branches eXchange untuk gedung)
Circuit Switching memiliki sifat yang tidak kompleks dalam Routing, flow control dan syarat-syarat error control

## Slide 15: Circuit Switched : Keuntungan dan Kelemahan
KEUNTUNGAN
Sekali koneksi terjadi:
  Jaringan transparan (seolah hanya koneksi langsung antar stations)
  Fixed data rate tanpa adanya delay
Sangat baik untuk komunikasi real time
KELEMAHAN
Tidak efisien
  Selama koneksi berlangsung, time slot akan selalu diduduki walaupun tidak ada data yang dikirim
  Delay sebelum terbentuknya hubungan (call set up delay)

## Slide 16: Routing pada Circuit Switched
B
A
C
D
E
F
1
4
2
3
5
7
6
Jalur komunikasi A – D terbentuk melalui routing yang terbaik dan akan tetap selama komunikasi berlangsung/belum diputus oleh salah satu pihak.

## Slide 17
Connectionless adalah proses pengiriman data tanpa disertai tanggung jawab yang jika terjadi kesalahan data. Artinya jika dalam sebuah pengiriman ternyata terjadi kesalahan maka data tersebut tidak akan dikirim ulang kembali, sedangkan
Connection Oriented adalah proses pengiriman data yang disertai tanggung jawab apabila terjadi keslahan data. Artinya jika dalam sebuah pengiriman terjadikesalahan, maka data tersebut akan kembali dikirim ulang ke tujuannya.

## Slide 18
Connection oriented
[-Ada pembukaan & penutupan hubungan
[- Lebih handal
[-Lebih kompleks
[-Waktu yang dibutuhkan lama
Connectionless
[-Tidak ada pembukaan & penutupan hubungan
[-Data dikirim secara langsung
[-Sederhana & lebih handal
[-Waktu yang diperlukan sedikit

## Slide 19
Routing
Routing adalah tehnik pencarian jalan yang terbaik pada jaringan yang memiliki banyak node sehingga didadapatkan troughput yang baik.
Terdapat dua jenis routing pada tehnik switching antara lain :
a. Static Routing
b. Dynamic Routing
A. Static Routing
Pada static routing pencarian jalan sudah terpola dan sudah ditentukan dari awal pengiriman data. Dan dilakukan terus menerus

## Slide 20
B. Dynamic Routing
Pada Dynamic Routing pencarian jalan dilakukan secara dinamis artinya dicari jalan yang paling terbaik agar menghidari adanya collision dan congstion pada jaringan, sehingga didapatkan troughput yang sangat baik. Pada dynamic terdapat kelas-kelas antara lain:

## Slide 21
1. Alternate Routing
Adalah Routing-routing pilihan yang dapat digunakan antara dua end office. Tiap switch (node) diberikan sejumlah route untuk mencapai tiap tujuan. Routing dicesion di dasari atas status Current traffic (akan ditolak jika sibuk ) dan hirostical traffic patterns (urutan-urutan route yang diinginkan)

## Slide 22
2. Adaptive Routing
Didesign untuk memfungsikan switch dalam mengubah bentuk traffic pada sebuah jaringan. Situasi seperti ini, switch yang ada saling bertukar informasi untuk mempelajari kondisi jaringan sehingga tipe routing ini lebih effisien dari alternate routing dalam hal resourcing jaringan