## Slide 1: Counters and Registers

## Slide 2: 1. Asynchronous (ripple) counters
Pulsa clock hanya di umpankan ke masukan CLK filp-flop A → A toggle saat transisi pulsa clock
Keluaran normal flip-flop A menjadi masukan CLK B → B toggle saat transisi sinyal keluaran A. Juga berlaku pada flip-flop C dan D beruntun
3. Keluaran flip-flop D, C, B, A membentuk angka biner 4-bit, dimana keluaran D sebagai MSB-nya
4. Setelah NGT pulsa clock ke 15, flip-flop counter dalam kondisi 1111 (ABCD), Setelah NGT pulsa clock ke 16, flip-flop counter dalam kondisi 0000 → kembali ke awal pencacahan (recycled)
Asynchronous (ripple)
Karena perubahan keadaan flip-flop tidak tepat sinkron dengan pulsa clock

## Slide 3
MOD Number
→ MOD-16 ripple counter
→ Counter mempunyai 16 keadaan yang berbeda (16 distincly states) : dari 0000 sampai 1111
MOD number = 2N
→ MOD-N ; N = banyaknya flip-flop
Pembagi frekuensi
→ Sinyal clock : 16 kHz →bentuk-gelombang keluaran square wave:
- flip-flop A: 8 kHz
- flip-flop B: 4 kHz
- flip-flop C: 2 kHz
- flip-flop D: 1 kHz
Pada suatu counter, sinyal keluaran dari FF terakhir (yaitu MSB) akan mempunyai frekuensi sama dengan frekuensi clock masukan dibagi dengan MOD number counter tersebut

## Slide 4: 2. Counters dengan MOD number < 2N
Counter bisa didisain → cacahan < 2N
Contoh, counter → 6 cacahan: 000, 001, 010, 011, 100, 101
Urutan cacah yang diinginkan:
110 (BCA’) → Keluaran yang tidak diinginkan dan harus kembali ke 000
2. Saat keluaran 11_: flip-flop diberi masukan pada CLR, sehingga kembali ke 000 → gerbang NAND → keluaran akan ‘0’ jika BC = 11 → mereset FF

## Slide 5
Keluaran 110 muncul sekejap sebelum ‘clearing’ → tidak terlihat mata
MOD-number yang lain bisa didisain → gerbang NAND
→ misal, untuk membuat counter dengan MOD-7 → saat 111 harus segera reset, maka masukan NAND = ABC = 111

## Slide 6
Contoh:
Tentukan MOD Number Counter berikut
Tentukan frekuensi keluaran D
Solusi:
a) MOD-number:
Banyak FF = 4, jika tanpa gerbang NAND pada rangkaian, akan mencacah: 0000 s/d 1111
Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran 0 jika DCB = 111 (DCBA = 1110) → 11102 = 1410 → Rangkaian akan mencacah 0000 s/d 1101
Maka counter tersebut adalah MOD-14 counter
b) Frekuensi keluaran D:

## Slide 7: 3. IC Asynchronous Counter
74LS293 mempunyai 4 buah flip-flop dengan keluaran: Q3 Q2 Q1 Q0
FF merupakan diaktivasi dengan NGT → dan ; masukan clock diakses secara eksternal
Masukan MR1 dan MR1 → master reset → masukan CD : asynchronous active-LOW CLEAR → dua-duanya harus HIGH jika akan mereset counter ke 0000
Q3, Q2, Q1 → terkoneksi secara internal → membentuk 3-bit ripple counter
Q0 → tidak terkoneksi secara internal → kebebasan dalam menggunakannya

## Slide 8
Contoh penggunaan 74LS293
Counter akan clear saat Q3 = 1 dan Q1 = 1; (1010)

## Slide 9
1410 = 11102 → Q3 = 1; Q2 = 1; dan Q1 = 1
Karena hanya disediakan dua masukan → Q2 = 1; dan Q1 = 1 → Q2 Q1 melewati gerbang AND terlebih dahulu

## Slide 11
Simbol IEEE/ANSI untuk 74LS293
Asynchronous Counter keluarga CMOS

## Slide 12: 7.4 Asynchronous Down Counter (cacahan mundur)
keluaran cacahan down-counter adalah keluaran normal: CBA
keluaran flip-flop yang menjadi masukan flip-flop berikutnya adalah keluaran invertnya (inverted output)
Keluaran invert: up-counter
Waveform of inverted output

## Slide 13: 5. Delay propagasi pada ripple counters
Keuntungan ripple counter → sederhana, sedikit komponen
Kekurangan →adanya delay pada propagasi sinyal clock
  → (tpd = waktu delay propagasi inherent)
  → akan terakumulasi sampai suatu saat dimana pada FF ke-N
  keluaran tidak akan berubah ‘state’ saat N x tpd
  → supaya counter beroperasi normal maka:

## Slide 14: 6. Synchronous counters
sinyal clock jadi masukan ke smua FF → beroperasi saat bersamaan
Flip-flop A akan mempunyai keluaran: 0-1-0-1-0-1 …dst
→ harus toggle saat NGT → J & K diberi level HIGH
Flip-flop B → keluaran: 0-0-1-1-0-0-1-1-0-0-…dst → toggle tiap A = 1 → A dijadikan masukan J-K flip-flop B
Flip-flop C → keluaran: 0-0-0-0-1-1-1-1-0-0-0-0 …. dst → toggle saat A dan B ‘1’ → A AND B → keluaran AB menjadi masukan J-K flip-flop C
Flip-flop D → keluaran: 0-0-0-0-0-0-0-0 -1-1-1-1-1-1-1-1-0-0-0-0-0-0-0-0…. dst → toggle saat A, B dan C ‘1’ → A AND B AND C→ keluaran ABC menjadi masukan J-K flip-flop D
>>> masukan J-K adalah sedemikian rupa sehingga masukan J-K akan ‘1’ saat semua keluaran FF sebelumnya HIGH <<<

## Slide 15: 7. SYNCHRONOUS DOWN /UP COUNTERS
Sinyal menentukan fungsi kerja counter
Sinyal : ‘1’ → up counter;
Sinyal : ‘0’ → down counter

## Slide 16: 8. PRESETABLE COUNTER
= paralel loading counter
preset → menentukan awalan cacahan mulai dari angka berapa
awalan cacahan → masukan data paralel P2 P1 P0 dan PL : LOW
Level Q2 Q1 Q0 = level P2 P1 P0 ; CLK → disable
Saat PL : HIGH; CLK → enable → FF beroperasi meneruskan hitungan

## Slide 17: DECODING A COUNTER

## Slide 18: BCD COUNTER DECODING

## Slide 19: SYNCHRONOUS COUNTER DESIGN (SEQUENTIAL CIRCUIT DESIGN)

## Slide 20
Review Operasi flip-flop J-K:

## Slide 21
Contoh mendisain counter dengan urutan ttt
Langkah -1
Langkah-2

## Slide 22
3. Langkah-3
Langkah -4

## Slide 23
5. Langkah-5:

## Slide 24
Langkah-6

## Slide 25: SHIFT-REGISTER COUNTER
Ring counter (circulating shift register)

## Slide 26
Johnson Counter