## Slide 1: FLIP-FLOP (FF)

## Slide 2: 1. Pendahuluan
FLIP-FLOP (FF), (Latch) (bistable multivibrator) → rangkaian yang terbuat dari beberapa gerbang logika dengan koneksi tertentu sedemikian rupa sehingga memungkinkan rangkaian bisa menyimpan suatu informasi
Rangkaian FF dasar : → dua gerbang NAND (NAND gate latch)
→ dua gerbang NOR (NOR gate latch)

## Slide 3: 2. NAND gate latch
Dalam kondisi normal, kedua keluaran selalu berlawanan
Dua masukan:
→ SET : masukan yang men-set (membuat) keluaran Q ke kondisi (state) “1”
→ CLEAR: masukan yang men-clear keluaran Q ke kondisi (state) “0”
Kondisi “resting” → SET = CLEAR = 1
Dalam kondisi ini mempunyai dua kemungkinan kondisi keluaran:
Catatan: NAND akan ‘0’ jika kedua masukan ‘1’

## Slide 4: Setting FF (men-set keluaran Q = 1)
Dari kondisi resting pada Gb. 5.3 (a)
Dari kondisi resting pada Gb. 5.b (b) , atau kondisi sesudah SET di atas:
Pemberian sinyal pada masuka SET
Saat masukan SET (saat t0) = ‘0’ → keluaran NAND-1 (Q) = ‘1’ (HIGH) → masukan NAND-2 = HIGH → keluaran Q’→ LOW
Saat SET = ‘1’ (saat t1) → karena Q’= LOW → Q tetap HIGH
Saat masukan SET (saat t0) = ‘0’ → karena Q’= LOW → keluaran NAND-1 (Q) = ‘1’
Q tetap HIGH apapun masukannya

## Slide 5: Clearing FF (men-reset keluaran Q = 0)
Dari kondisi resting pada Gb. 5.3 (a)
Dari kondisi resting pada Gb. 5.3 (b) , atau kondisi sesudah SET di atas:
Pemberian sinyal pada masukan CLEAR
keluaran NAND-1 (Q) = ‘0’ (LOW) → keluaran NAND-2 (Q’) = HIGH (terkunci)
Saat masukan CLEAR (saat t0) = ‘0’ → Q’= HIGH
Saat CLEAR = ‘1’ (saat t1) → karena Q = LOW→ Q’ tetap HIGH, Q tetap LOW
Saat masukan CLEAR (saat t0) = ‘0’ → karena Q = HIGH → keluaran NAND-2 (Q’) = ‘1’ → masukan NAND-1 jadi ‘1’ → keluaran NAND-1 (Q) = 0
Saat CLEAR = ‘1’ (saat t1) → karena Q = LOW→ Q’ tetap HIGH, Q tetap LOW

## Slide 6: Setting dan Clearing bersamaan
SET = CLEAR = 1 → kondisi ‘resting’ normal → keluaran ‘tetap’/ tak berubah.
SET = 0, CLEAR = 1 → setting latch → keluaran Q = 1 dan akan tetap meski SET berubah ke ‘1’..
SET = 1, CLEAR = 0 → clearing (resetting) latch → keluaran Q = 0 dan akan tetap meski CLEAR berubah ke ‘1’.
SET = CLEAR = 0 → terlarang → menghasilkan keluaran yang ambigu

## Slide 7: Representasi alternatif FF
NAND latch → active low → perubahan keluaran saat sinyal SET dan CLEAR LOW
→ masukan SET akan menyebabkan Q = 1 saat masukan SET LOW
→ masukan CLEAR akan menyebabkan Q = 0 saat masukan CLEAR LOW
Contoh:

## Slide 8: 3. NOR Latch
SET = CLEAR = 0 → kondisi ‘resting’ normal → keluaran ‘tetap’/ tak berubah.
SET = 1, CLEAR = 0 → setting latch → keluaran Q = 1 dan akan tetap meski SET berubah ke ‘0’.
SET = 0, CLEAR = 1 → clearing (resetting) latch → keluaran Q = 0 dan akan tetap meski CLEAR berubah ke ‘0’.
SET = CLEAR = 1 → terlarang → menghasilkan keluaran yang ambigu / tidak dapat diprediksi

## Slide 9
Contoh

## Slide 10: 4. FLIP-FLOP dengan sinyal CLOCK
Sistem digital → asinkron (asynchronously) atau sinkron (synchronously)
→ asinkron: perubahan pada keluaran bisa kapan saja sesuai perubahan sinyal masukan
→ sinkron: perubahan pada keluaran ditentukan oleh sinyal ‘clock’ → keluaran ditentukan oleh transisi (edge) sinyal ‘clock’
Transisi sinyal:
→ positive-going transition (PGT): transisi dari ‘0’ ke ‘1’
→ negative-going transition (NGT): transisi dari ‘1’ ke ‘0’

## Slide 11: FLIP-FLOP dengan CLOCK
masukan CLK (clock) → edge-triggered → FF teraktifasi oleh transisi sinyal
control inputs → tidak memberi efek pada keluaran Q, sampai muncul transisi clock
control → menentukan WHAT (bagaimana keluaran akan berubah)
CLK → menentukan WHEN (kapan aktif)

## Slide 12: 4.1. FLIP-FLOP S-C dengan CLOCK
positive-going edge triggered dan negative-going edge triggered
masukan S dan C hanya akan berpengaruh pada FLIP-FLOP saat masukan ‘clock’ bertransisi dari ‘0’ ke ‘1’

## Slide 13
Contoh

## Slide 14: 4.2. FLIP-FLOP J-K dengan CLOCK
positive-going edge triggered dan negative-going edge triggered
masukan J dan K hanya akan berpengaruh pada FLIP-FLOP saat masukan ‘clock’ bertransisi dari ‘0’ ke ‘1’
saat J = K = 1 → keluaran ‘toggles’ → berlawanan dari kondisi sebelumnya

## Slide 15
Contoh:

## Slide 16: 4.3. FLIP-FLOP D dengan CLOCK
Hanya punya satu masukan kontrol → D (Data)
keluaran Q akan sama dengan masukan D saat clock : PGT → data tersimpan saat PGT muncul

## Slide 17: Implementasi D Flip-Flop
Keluaran Q mengambil nilai masukan D pada waktu ‘tepat’ (precise time)
Keluaran X, Y, Z ditransfer ke keluaran Q1, Q2, Q3 dan disimpan dalam FLIP-FLOP sampai sinyal clock berikutnya
Transfer data biner secara paralel

## Slide 18: 4.4 D Latch
Saat EN : ‘1’ → keluaran Q akan mengikuti masukan D (Data) → flip-flop jd transparan
Saat EN : ‘0’ → menghambat pengaruh masukan D (Data) pada keluaran Q→ posisi ‘latch’
saat J = K = 1 → keluaran ‘toggles’ → berlawanan dari kondisi sebelumnya

## Slide 20: 5. Masukan Asinkron
Sinyal masukan pada flip-flop yang beroperasi lepas (independently) dari sinyal sinkron (sinyal kontrol: C/S/J/K/D) dan sinyal clock
Digunakan untuk men-set FF menjadi ‘1’ atau men-clear FF menjadi nol pada waktu yang diinginkan (any time)
Digunakan untuk mempertahankan kondisi keluaran tertentu dalam interval waktu yang diinginkan
Contoh JK Flip-flop dengan dua sinyal asinkron (active low)
Saat , sinyal asinkron ini tidak memberikan efek ke FF, sehingga yang bekerja adalah sinyal J, K, CLK.
Saat , sinyal asinkron bekerja keluaran di- set → Q =1, dan sinyal J, K, CLK tidak memberikan pengaruh apapun pada keluaran FF
Saat , sinyal asinkron bekerja keluaran di- clear → Q =0, dan sinyal J, K, CLK tidak memberikan pengaruh apapun pada keluaran FF
Saat → terlarang

## Slide 22: 6. IEEE/ANSI SYMBOLS

## Slide 23: Aplikasi FF – dalam rangkaian sekuensial
Penyimpan dan pengirim data (Data storage and transfer)
Register: sekumpulan FF yang digunakan untuk menyimpan data numerik (mis. Angka biner, BCD, dll)
Operasi transfer data: transfer data dari FF satu ke FF lain
→ synchronous transfer
→ asynchronous transfer
Nilai logika telah tersimpan pada FF A
Saat NGT nilai A ditransfer FF B (logika di B = logika di A)
- Saat transfer enable High → dan salah satu masukan ke gerbang NAND low → akan membuat PRE atau CLR sama dengan A dan A’.

## Slide 24
2. Register geser (shift register)
- Misal data awal yg tersimpan → X3 X2 X1 X0 = 0000
→ J = 0; K =1
Saat Data IN = 1 → J = 1; K =0, saat T1 → NGT clock → FF3 → X3 = 1 → X3 X2 X1 X0 = 1000
T2 → X3 = 1 → FF 2: J = 1; K =0 → X2 = 1, karena IN = 0 →FF3: J = 0; K =1 → X3 = 0
X3 X2 X1 X0 = 0100
T2 → X3 = 1 → FF 2: J = 1; K =0 → X2 = 1, karena IN = 0 →FF3: J = 0; K =1 → X3 = 0
dst

## Slide 25
2. Transfer informasi serial dari satu register ke register lainnya.
Proses transfer data:
X2 → X1 → X0 → Y2 → Y1 → Y0
tiap NGT pulse → FF mengambil nilai FF sebelah kirinya
Diperlukan tiga shift pulse untuk menggeser data tiga bit.

## Slide 26
Perbandingan transfer serial (shift) dan paralel
Pada transfer paralel, semua informasi ditransfer sekaligus dengan satu pulsa tunggal
Pada transformasi serian, N bit informasi

## Slide 27
3 Pembagi frekuensi dan pencacah
CLK hanya di pada FF-0 → karena FF bekerja (toggle) dg NGT → pulsa keluaran pada Q0 akan mempunyai frekuensi ½ dari frekuensi pulsa clock
Q0 jadi masukan clock FF-1 → karena FF bekerja (toggle) dg NGT →
frekuensi Q1 → frekuensi ½ dari Q0
→ frekuensi ¼ dari clock
Q1 jadi masukan clock FF-2 → karena FF bekerja (toggle) dg NGT →
frekuensi Q2 → frekuensi 1/8 dari clock
→ tiap flip-flop membagi frekuensi sinyal masukan (masukan clock) menjadi setengahnya.
→ Contoh aplikasi:
Pada jam tangan quartz → frekuensi natural 1MHz → perlu dibagi menjadi 1Hz (untuk mendapatkan 1cycle/detik → 1 periode = 1 detik)

## Slide 28
Pencacah
→ Jika rangkaian yang sama juga bisa berfungsi sebagai pencacah
→ Keluaran Q2 Q1 Q0 pada tiap masa transisi clock merupakan bilanga biner terurut = 000 001 010 011 100 101 110 111 – 000 001 010 011 100 101 110 111 - . . . .
→ pencacah biner MOD-8

## Slide 29
Aplikasi Mikrokomputer
Data D3 D2 D1 D0 akan ditransfer ke register dengan empat FF : X3 X2 X1 X0
Keluaran A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 → addres code
Dengan satu instruksi memindah data dari D3 D2 D1 D0 ke X3 X2 X1 X0
Instruksi melakukan langkah2 berikut:
Tempatkan data pada keluaran D3 sampai D0
Tempatkan address code yang tepat ke A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8
Setelah (1) dan (2) dilakukan → MPU membangkitkan clock untuk proses transfer

## Slide 30
4. MONOSTABLE MULTIVIBRATOR (ONE-SHOT / OS)
Rangkain yang mirip dengan FF namun hanya mempunyai satu kondisi keluran stabil (one stable output state)
→ normalnya Q= 1 dan Q’ = 0
Saat mendapat trigger → kondisi berlawanan : Q= 0 dan Q’ = 1 → quasi-stable state → selama periode waktu tp
tp→ ditentukan oleh konstanta waktu RC

## Slide 31
Retriggerable OS
Dapat di trigger ulang saat dalam quasi-stable state

## Slide 32
5. Rangkaian pembangkit clock
Dengan astable (free-running) multivibrator
Mempunyai logika yang berganti-ganti antara dua keadaan ‘unstable’
a). Schmitt-Trigger Oscillator b). Dengan IC Timer 555

## Slide 33: Latihan
1. Perhatikan rangkaian biner seperti gambar berikut:
Ubahlah rangkaian tersebut dengan menghubungkan X0’ pada CLK dari FF X1 dan X1’ pada CLK dari FF X2. Mulailah mengoperasikan dengan semua FF pada keadaan 1 dan gambarlah berbagai macam bentuk gelombang output FF (X0, X1, X2) untuk 16 pulsa input. Kemudian buatlah daftar urutan keadaan FF.